Руководство по эксплуатации

Компрессор AIRFIZZ

Меры безопасности

•	Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на ярлыке, параметрам электросети.

•	Всегда отключайте компрессор и все электрические приборы, погруженные в воду, от электросети перед выполнением любых подготовительных, профилактических или ремонтных работ.

•	Не используйте устройство с поврежденным шнуром и/или вилкой. Ремонт может производиться только квалифицированным специалистом.

•	Никогда не опускайте компрессор в воду.

•	Не используйте компрессор вне помещений.

•	Включая компрессор к электросети, убедитесь, чтобы электропровод образовывал петлю. В противном случае вода может попасть в розетку, вызвав короткое замыкание или пожар.

•	Перед включением удостоверьтесь, что электросеть вашей квартиры оборудована автоматическим выключателем\или предохранителем с рабочим током не больше, чем 30мA.

•         Не разрешайте детям или необученным лицам управлять компрессором без надзора.

Открываем набор

В комплектацию входит:

AIRFIZZ 50/100

•	1 компрессор AIRFIZZ

•	1 силиконовая трубка (2 метра)

•	1 обратный клапан

•	2 кольцевых фильтра

AIRFIZZ 200/400

•	1 компрессор AIRFIZZ

•	2 силиконовые трубки (2 метра)

•	2 обратных клапана

•	4 кольцевых фильтра

Уход

•	ВНИМАНИЕ:  Всегда отключайте компрессор от электросети перед выполнением любых подготовительных, профилактических или ремонтных работ.

•	Регулярно проверяйте, чтобы силиконовая трубка и распылитель не были закрыты посторонними предметами. Если это произошло, очистите их от загрязнений и/ или произведите замену.

•	Регулярно производите очистку сопла компрессора. Отверстия, через которые поступает воздух, не должны быть закрыты посторонними предметами. При необходимости, замените кольцевой фильтр.

Установка

Вы можете установить компрессор в различных положениях:

•	выше уровня воды (рис.1):

a	установите компрессор на ровной поверхности (не устанавливайте прибор на верху  водяного резервуара или на крышке аквариума, во избежание его попадания в воду);

b	соедините силиконовую трубку с выходным отверстием компрессора (с помощью ножниц сделайте нужную длину трубки);

c	другой конец трубки положите в воду, в ту часть аквариума, где вы хотите, что бы выходили пузырьки и соедините его с распылителем.

•	ниже уровня воды (рис. 2):

a	соедините силиконовую трубку с выходным отверстием компрессора (с помощью ножниц сделайте нужную длину трубки);

b	соедините обратный клапан с силиконовой трубкой. Установите его между компрессором и поверхностью воды (внимание клапан не должен быть помещен в воду). Клапан должен быть утсановлен в правильном направлении: стрелка или OUT должны быть написаны в направлении водяного резервуара.

c	другой конец трубки положите в воду, в ту часть аквариума, где вы хотите, что бы выходили пузырьки и соедините его с распылителем.

• 	Мы рекомендуем использовать распылители компании Ferplast, которые специально разработаны для компрессора AIRFIZZ.

• 	В компрессорах  AIRFIZZ 200 and 400 2 выходных отверстия. Вы можете присоединить 2 распылителя или трехлинейный распределитель воздуха BLU  9033. С помощью трехлинейного распределителя воздуха Вы сможете установить несколько распылителей к одному выходному отверстию  (рис.3).

• 	Компрессор AIRFIZZ можно прикрепить к стенке, используя специальное отверстие  (рис.4).

Условия гарантии

Компания Ferplast гарантирует исправную работу компрессора и всех принадлежностей. Гарантия распространяется только на производственный брак и предусматривает бесплатный ремонт или замену неисправных комплектующих. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неаккуратным или неисправным использованием, изнашиванием частей, несчастными случаями, неправильным ремонтом, а также при отсутствии документов, подтвержающих приобретение компрессора.